## Slide 1
SANASH
Загрузка салона —
видна до посадки
Предложение ограниченного технического пилота для Avtobys
СТАТУС: ПРОТОТИП
Полевая валидация в автобусе ещё не проведена
Алматы · 2026
Notes: Фото: парк автобусов Алматы. Источник: Almaty TV.
https://almaty.tv/ru/news/transport/1328-kak-v-almaty-moderniziruyut-marshrutnuyu-set
Статус продукта: локальный README.md проекта Sanash; полевая валидация не заявляется.

## Slide 2
Исследовательский сигнал, а не доказанный эффект
опрос заявленных предпочтений · волна 1
Chart: 
| Переполнен | Есть места стоя
Выберут следующий автобус | 0.689 | 0.428
n = 208
n = 209
+26,1 п.п.
при одинаковом ожидании 5 минут и одинаковом часе пик
7,96 мин
оценочная готовность ждать; 95% ДИ [5,89; 11,09]
Ограничение выборки: 77,7% — 14–24 года; 73,5% — студенты. Это не причинный эффект показа Sanash.
SANASH · технический питч
02
Notes: Данные: research/survey/outputs/descriptives.txt и model_summary.txt.
Сценарии: одинаковые 5 минут ожидания и час пик; n=209 для переполненного, n=208 для состояния со стоячими местами.
68,9% против 42,8%; WTW 7,96 мин, bootstrap 95% CI [5,89; 11,09], 1000 повторов.
Ограничения: stated preference, 77,7% в возрасте 14–24, 73,5% студенты; не причинная оценка продукта.
Фото: Tengrinews. https://tengrinews.kz/article/vlezt-i-vyzit-cto-ne-tak-s-almatinskimi-avtobusami-3255/

## Slide 3
Пассажиру нужен один понятный сигнал
не видеопоток · не карта людей · не персональные данные
Sanash переводит оценку загрузки салона в пять устойчивых уровней — чтобы решить: садиться сейчас или ждать следующий автобус.
1
Свободно
2
Низкая загрузка
3
Средняя загрузка
4
Высокая загрузка
5
Переполнено
Уровень
1…5
Оценка
0…1
Уверенность
0…1
Время
метка UTC
Состояние
норма / нет данных
Граница приватности: наружу уходит только агрегированный статус; сырой кадр остаётся на бортовом устройстве.
SANASH · технический питч
03
Notes: Источник: корневой README.md и development/README.md — пять порядковых уровней и непрерывная оценка 0..1.
Черновой uplink передаёт агрегированный статус и метаданные; продукт не требует передачи сырого видео.
Состояния отказа должны быть отдельными от уровней загрузки; два теста сейчас фиксируют открытые противоречия спецификации состояний.

## Slide 4
Что именно проверяет технический пилот
каждый узел имеет явный статус
01
Кадр
камера в салоне
КАНДИДАТ
02
Оценка
счёт + уверенность
ПРОТОТИП
03
Стабилизация
уровень + состояние
ЧЕРНОВИК
04
Сообщение
минимальный JSON
ЛОКАЛЬНО
05
Avtobys
приём и показ
ОТКРЫТО
Качество кадра
темнота · смаз · закрытый объектив
Свежесть
время последнего валидного сообщения
Отказ
явно «нет данных», а не ложный зелёный
Критерий перехода: не подключать показ пассажирам, пока камера, качество счёта и состояния отказа не пройдут полевой тест.
SANASH · технический питч
04
Notes: Источник: development/README.md, разделы pipeline, uplink schema и state machine.
Локальный baseline и валидация сообщения существуют; транспорт, авторизация, привязка устройства к автобусу и TTL требуют согласования с Innoforce/Avtobys.
Статусы на слайде намеренно разделяют реализацию, кандидатов и открытые интерфейсы.

## Slide 5
Главный риск обзора решается в автобусе
расчёт указывает на риск · выбор угла — только по измерению
Строго вниз камера видит лишь локальную зону прохода. Вместо ложной точности — короткий сравнительный тест четырёх углов.
0°
базовая точка
30°
кандидат
45°
кандидат
60°
кандидат
Видимая зона
доля прохода без слепых участков
Перекрытия
двери, поручни, стоящие пассажиры
Ошибка счёта
сравнение с ручной разметкой
Приватность
минимизация распознаваемых лиц
До теста с партнёром фиксируем пороги приёмки. После теста выбираем угол или останавливаем концепт.
SANASH · технический питч
05
Notes: Источник: development/README.md, CAMERA_GEOMETRY consolidated section.
Бумажный расчёт для строго нижнего направления показывает локальный охват около 2,46 м при принятой длине салона 11,5 м; это не полевое измерение и поэтому не вынесено как точная метрика.
Углы 0/30/45/60 — план сравнительного теста, не результат. Пороги ошибки и допустимой видимой зоны должны быть согласованы до теста.

## Slide 6
Крепление — объект проверки, не готовое изделие
Параметрическая оснастка нужна, чтобы быстро менять угол и проверить монтаж на реальном поручне.
01
Совместимость
диаметр поручня · доступ к крепежу
02
Безопасность
вибрация · фиксация · страховочный трос
03
Кабель
радиус изгиба · разгрузка натяжения
КОНЦЕПТ · НЕ ИЗГОТОВЛЕНО
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СОЗДАНА ИИ — НЕ ФОТО
SANASH · механическая концепция
06
Notes: Источник требований: development/cad/camera_test_rig.scad и development/README.md.
Визуализация создана ИИ для коммуникации концепта; это не фотография, не точный рендер SCAD и не доказательство изготовления.
Текущий статус: proposed; нет STL/STEP, фото сборки и физической проверки на автобусе.

## Slide 7
Аппаратная цепь: пять узлов, три блокера
схема для стендовой проверки, не спецификация поставки
Камера
IMX219-160
КАНДИДАТ
Вычислитель
Jetson Orin Nano
ВЫБРАН
Накопитель
NVMe
ОТКРЫТО
Связь
модем / сеть
ОТКРЫТО
Avtobys
приём статуса
ОТКРЫТО
ПИТАНИЕ
Аккумулятор 65 Вт+ → триггер USB PD 12/15 В → разъём питания Jetson
НЕ ПРОВЕРЕНО
1
Питание Jetson
режим, разъём и время работы
2
Хранение
объём, шифрование, очистка
3
Интеграция
транспорт, авторизация, привязка к рейсу
SANASH · технический питч
07
Notes: Источник: development/cad/wiring_diagram.svg и development/README.md.
USB-C на Jetson dev kit используется для данных/recovery; питание предполагается через barrel jack с PD trigger. Схема proposed, узлы не проверены на стенде.
Камера IMX219-160 и NVMe указаны как кандидаты/открытые решения. Транспорт, авторизация и device-to-vehicle mapping требуют согласования с Innoforce/Avtobys.

## Slide 8
Работает каркас, а не продуктовая модель
инженерная база отделена от продуктовых доказательств
456
тестов проходят
2
фиксируют известные
противоречия спецификации
прогон: 11.09.2026 · a4099566
ЕСТЬ
НЕТ ПОКА
✓
Загрузка и подготовка DISCO
воспроизводимый локальный путь
✓
Скалярный счёт из карты плотности
техническая проверка запуска
✓
Черновик схемы сообщения
валидация структуры локально
×
Нет кадров из салона автобуса
доменные данные отсутствуют
×
Нет целевой обученной модели
ResNet-18 случайно инициализирован
×
Нет замеров на Jetson
точность и задержка не заявляются
SANASH · технический питч
08
Notes: Источник: development/README.md и корневой README.md.
Текущий прогон: 456 passed, 2 failed; оба падения фиксируют открытые противоречия в спецификации состояний.
Baseline: публичный наружный DISCO, случайно инициализированный ResNet-18, smoke run; это не качество Sanash на автобусах.
Нет собственных кадров салона, целевой модели, метрик точности и бенчмарка на Jetson.

## Slide 9
Цель задержки ≤30 с. Замеров на Jetson пока нет
значения ниже — проектные лимиты
Chart: 
| Захват | Инференс | Стабилизация | Публикация / сеть
Проектный лимит, секунды | 0.1 | 1 | 10 | 2
≤2,0
≤10,0
≤1,0
≤0,1
ПРОЕКТНЫЙ БЮДЖЕТ · НЕ ЗАМЕР
≤13,1 с +
задержка Avtobys
приём и отображение
на стороне приложения
Как измеряем
сквозная метка времени: кадр → статус → экран приложения
Решение о переходе: только по измеренному 95-му перцентилю сквозной задержки и согласованному порогу качества.
SANASH · технический питч
09
Notes: Источник: development/README.md, раздел latency budget.
Цель продукта: <=30 секунд до появления в приложении.
0,1 / 1,0 / до 10 / 2 секунды — кандидаты для проектного бюджета, а не измерения на Jetson. Их сумма 13,1 с не включает неизвестную задержку на стороне Avtobys.
Приёмочный показатель предлагается измерять сквозной меткой времени и 95-м перцентилем; конкретный порог качества модели согласуется до теста.

## Slide 10
Решение на встрече
Этап 1 · один автобус
Доступ для обмера и съёмки тестовых кадров
Результат: выбранный угол и крепление, стенд питания, размеченная выборка, измеренная задержка, решение о переходе.
Этап 2 · только после решения о переходе
Несколько последовательных автобусов
Теневой режим → контроль / показ → измерение фактического выбора пассажира. Один автобус для такого эксперимента недостаточен.
Согласуем этап 1 и ответственных с обеих сторон?
SANASH · запрос на технический пилот
10
Notes: Источник пилотной рамки: business/README.md, INNOFORCE_RTCI_PILOT_BRIEF.
Этап 1: один автобус достаточен для обмера, тестовых кадров, стенда и теневой технической проверки.
Этап 2: пользовательский эксперимент требует нескольких последовательных оборудованных автобусов или альтернативного дизайна; один автобус не поддерживает обещанный выбор между текущим и следующим рейсом.
Фото терминала Avtobys: официальный портал gov.kz. https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty/press/news/details/1157055?lang=kk